Дночерпатель бентосный

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Дночерпатель Бентосный (см. Рисунок 1) предназначен для сбора поверхностного слоя грунта (бентоса)  со дна водоема.

2.  Основные технические характеристики

1. Площадь захвата, м2   ........................................................................................... .0,025

2. Габаритные размеры, мм ..................................................................... 200 × 300 × 400

3.  Масса прибора, кг:

3.1. Облегченный вариант   ...............................................................6,5

3.2. Утяжеленный вариант (с дополнительными грузами) ...........13,0

4. Материал изготовления корпуса дночерпателя:

4.1 ......................................................................... Нержавеющая сталь

4.2 ............................Сталь3 (с гальваническим покрытием Цинк хр.)

3.  УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Поверхностный слой грунта дночерпатель собирает при помощи скребков, стягиваемых тросом при подъеме дночерпателя.

Дночерпатель Бентосный (см. рисунок 1) состоит из двух скребков 1 и  2, вращающихся на оси, и гака  (крюка-сбрасывателя) 3, обойма  4  которого соединяется  со скребками при помощи троса 5.  Скребки имеют острые режущие кромки  для лучшего врезания в грунт. К скребкам прикреплены цепи 6, поддерживающие дночерпатель в открытом состоянии при спуске.

Отверстие в верхней части обоймы гака  служит для подвешивания дночерпателя к тросу лебедки, а крюк-сбрасыватель  –  для перевода его из положения спуска (открыт)  в положение подъема  (закрыт).

Перед опусканием дночерпатель прикрепляется к тросу лебедки, а цепная скоба 7  надевается  на крюк - сбрасыватель.   При этом скребки раскрываются и остаются в открытом  положении.

Дночерпатель опускается на тросе на дно водоема.

При касании дночерпателем грунта происходит  ослабление  цепей  и  троса  крюк-сбрасыватель поворачивается под действием противовеса, освобождая скобу с цепями.

При подъеме дночерпателя  трос за рычаги стягивает створки ковша. При этом захватывается    проба  грунта.

ДНОЧЕРПАТЕЛЬ   БЕНТОСНЫЙ

Рисунок  1

4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

4.1. Дночерпатель Бентосный может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в таре, исключающей его механические повреждения.

4.2. Дночерпатель Бентосный должен храниться в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 ºС, при  отсутствии паров кислот  и  других  едких летучих веществ.

4.3. При длительном хранении посадочные поверхности вращающихся и сочленяющихся частей дночерпателя  должны быть смазаны тонким слоем бескислотной смазки.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Дночерпатель Бентосный,  заводской  № _______, соответствует техническим требованиям   ТУ25-04-1635-72  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:               ___________________20___г.

М.П.

ОТК:                           __________________________

6.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1  Изготовитель гарантирует соответствие дночерпателя  техническим требованиям, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

6.2  Гарантийный срок эксплуатации Дночерпателя  Бентосного составляет  18 месяцев со дня отгрузки с предприятия - изготовителя.

Телефон для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru