Будка аэрологическая вентилируемая А-51 ТУ 52-07-252-71

- Будка вентилируемая А-51 является аэрологической установкой и предназначается для искусственной вентиляции сетевых радиозондов и самолетных метеорографов при их выдержке на воздухе. (тип — для выдержки сетевых радиозондов тип П — для выдержки самолетных метеорографов (устарела)

- Описание конструкции и электрические схемы

  - Будка A-51 состоит из четырех основных узлов : Будки БС (модифицированной) на подставке. шкаф управления вентилятора с электродвигателем, лесенка.

Будка А-51 представляет собой стандартную жалюзийную будку для самопишущих приборов типа БС, которая частично переделана.

Для осуществления искусственной вентиляции помещаемых в будку приборов дно её изготовлено в виде решетки. а в потолке сделаны угловые отверстия по 4 с каждой стороны. Внутри будки на потолке справа крепится арматура освещения 12V,0T неё идет кабель на шкаф управления, к потолку будки прикреплены перекладины для подвески оборудования.

  - Шкаф управления (контейнер) представляет собой стандартный шкаф для размещения электрооборудования, двери шкафа уплотнены резиновыми спец.

уплотнениями. Шкаф крепится на лицевой стороне подставки под будку. Схема управления оборудования прилагаемся к данному описанию.

  - Блок вентилятора имеет следующее устройство: На треугольной металлической раме установлен в вертикальном положении осевой вентилятор модель (технические характеристики прилагаются в сопровождающей документации) на треугольнике закреплены направляющие втулки (3 шт.) для установки его на стойках, В комплект входит три металлических стойки. на которые крепится треугольная рама с вентилятором, устанавливаемая пол булкой А-51 и соединяется спец. мембраной (рукав) При помощи металлической шины (зажим)

  - Лесенка с поручнем (стандартное изделие под БП-БС)

## Краткие технические характеристики метеобудки А-51

Скорость воздушного потока в будке A-51 составляет не менее 4м/сек.(вблизи решетки) и уе менее 8м/сек. (у вертикальной стенки около круглых отверстий) Воздушный поток имеет вертикальное Направление в сторону вентилятора. Питание будки осуществляется от однофазной сети переменного тока 220V, потребляемая мощность не более 200Вт.

Габаритные размеры будки, мм. : 1400 х 1400 х 2610

вес : 134 кг

Объем : 0,7 м3

### З. Указания по установке аэрологической будки А-51

3.1 Распаковать полученное оборудование. проверить его комплектность : количество паковочных мест - 4 место — будка А-51 ,шкаф управления ; место 2 — лесенка; место 3 — подставка +стойки: место 4 — вентилятор

3.2 Выбрать место для установки. собрать подставку под будку , на лицевой стороне горизонтальных стяжек приварено установочное крепление под шкаф управления. Установить на прилагаемые в комплекте анкера, закрепить шкаф управления и заземлить.

3.3 Внутри подставки разместить треугольник с вентилятором, вставить во втулки стойки 3 Штуки и забить на глубину 400-500 мм.. затем поднять треугольник на стойках на высоте примерно 1000 мм.

3.4 установить на подставку будку А-51 и зафиксировать саморезами, прилагаемые в комплекте. к подставке, На каркасе будки закреплена мембрана , её необходимо соединить с вентилятором, надев на его кожух и зафиксировать металлическим хомутом.

Не допускать складок на мембране,

3.5 Все работы. связанные с подключением эл. питания , производятся квалифицированными специалистами, согласно принципиальной зл, схемы.

Обращаем внимание : все металлические конструкции должны быть заземлены.

3.6 установка лестницы производится по факту установки будки А-51 с лицевой стороны на прилагаемые в комплекте анкера.

З .7 После установки и наладки оборудования произвести смазку всех резьбовых соединений.

Будка вентилируемая А-51 рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха -55 +75 (при более низких температурах необходима замена смазки на двигателе).

# Гарантии производителя

Гарантийный срок непрерывной работы будки вентилируемой A-51 установленный производителем составляет два года со дня выпуска заводом изготовителем. при условии соблюдения правил эксплуатации. хранения и транспортировки.

В гарантийный срок не входит время транспортировки. В гарантийный срок не входит время транспортирования и хранения на складах в течение 6-ти месяцев.

Свидетельство о приемке.

Будка вентилируемая А-5 заводской номер № соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления

[Игамп ОТК

#### Комплектация

Будка Аэрологическая А-51

| № | Наименование | кол. шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) | 1 |
| 2 | Будка А-51 | 1 |
| 3 | Блок управления в сборе, с креплением | 1 |
| 4 | Вентилятор ВКО-300 с заводским паспортом | 1 |
| 5 | Треугольная рама для вентилятора с воздуховодом шиной зажимом | 1 |
| 6 | Стойки-анкера | 3 |
| 7 | Подставка под будку БП(БС) с паспортом, отдельное место | 1 |
| 8 | Лесенка под будку БП(БС) с паспортом, отдельное место | 1 |
| 9 | Лесенка под будку БП(БС) с паспортом, отдельное место | 1 |