БС - БУДКА ЗАЩИТНАЯ ЖАЛЮЗИЙНАЯ

ДЛЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

ПАСПОРТ

Контакты для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

# Назначение

Будки защитные жалюзийные БС предназначены для защиты метеорологических приборов от действия атмосферных осадков, порывов ветра и солнечной радиации.

# Комплектность поставки

- Боковые стенки		1

- Задняя стенка		1

- Передняя стенка(дверца)		1

- Пол		1

- Потолок будки		1

- Шуруп 70х4		4

Описание будок БС

Будки защитные жалюзийные для метеорологических приборов БС состоит из четырех жалюзийных стенок, пола,

потолка и крыши, укрепленных на деревянном остове. Стенки представляют собой двойной ряд тонких деревянных планок-жалюзи. наклоненных внутрь и наружу будки под углом 45* С' к горизонту . Передняя стенка закреплена на петлях и служит дверцей. Пол будки состоит из трех досок, причем средняя доска укреплена несколько выше двух крайних для улучшения вентиляции будки. Потолок будки горизонтальный, сплошной.

Крыша наклонена в сторону, противоположную дверце, и немного выдается со всех сторон будки. Крыша укреплена над потолком так, чтобы между нею и

потолком свободно протекал воздух.

Будки БС рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха - 75*.+70*С

# Габаритные размеры и вес

Размеры (внутренние), мм

БС	460x460x605

Вес,                                                                    40 кг

# Установка будок

Метеобудка БС устанавливается на метеорологической площадке в месте, предусмотренном планом размещения приборов и оборудования. Будки укрепляются на специальной подставке высотой 175 см так, чтобы пол будки был строго горизонтально.

Подставка должна обеспечивать устойчивое положение будки, исключая колебания будки даже при сильном ветре. Ножки (труба асбо-цементная с крестовиной) подставки крепятся к башмакам (деревянным и бетонным), которые закапываются в почву на глубину 50-60 см. Будка с подставкой ориентируется на площадке так, чтобы дверца будки была обращена на север с северной стороны от подставки устанавливается

лесенка с решетчатой площадкой. Подставка и лесенка, так же как и будка, должны быть окрашены белой масляной краской.

В места, где снежный покров на площадке может достигать 1м и более, следует иметь запасную подставку высотой 2,75м и лесенку соответствующих размеров. На эту подставку следует переставлять будку зимой, когда высота снежного покрова на

площадке будет 60см.

# Установка измерительных приборов

В будке БС на боковых стенках укреплены 4 металлических угольника, на них размещаются три полочки, на которых устанавливаются самописцы-регистраторы

# Гарантии производителя

Гарантийный срок непрерывной работы будки защитной жалюзийной БС устанавливается в два года со дня выпуска заводом изготовителем, при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки. В гарантийный срок не входит время транспортировки. В гарантийный срок не входит время транспортирования и хранения на складах в течение 6-ти месяцев.

# Свидетельство о приемке

Будки защитные жалюзийные БС заводской номер №

соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления Штамп ОТК

Личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц, ответственных за приемку изделия

Примечание:

Наблюдатели обязаны постоянно следить за состоянием будки, не допуская ухудшения ее качества как радиационной защиты;

Систематически (не реже одного раза в месяц) следует очищать будку от пыли (стенки, жалюзи, пол, потолок, крышу), протирая се влажной тряпкой или сухой кистью; Не реже одного, двух раз в год будку следует мыть теплой водой с мыльным раствором, а при необходимости - заново красить;

Зимой при подготовке установок к наблюдениям нужно осторожно удалять кистью или небольшой метелочкой снег и изморозь снаружи и внутри будки, а также счищать снег с крыши будки.

Контакты для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru