БУДКА СЕЛЯНИНОВА ЗАЩИТНАЯ ЖАЛЮЗИЙНАЯ

ДЕРЕВЯННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ДЛЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

ПАСПОРТ

Контакты для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

# Назначение

Будки Селянинова защитные жалюзийные метеорологические предназначены для защиты метеорологических приборов от действия атмосферных осадков, порывов ветра и солнечной радиации.

# Комплектность поставки

- Боковые стенки		1

- Задняя стенка		1

- Передняя стенка(дверца)		1

- Пол		1

- Потолок будки		1

- Шуруп 70х4		4

Описание метеобудок Селянинова

Будки защитные жалюзийные для метеорологических приборов Селянинова состоят из четырех жалюзийных стенок, пола, потолка и крыши, укрепленных на деревянном остове. Стенки представляют собой двойной ряд тонких деревянных планок-жалюзи. наклоненных внутрь и наружу будки под углом 45* С' к горизонту . Передняя стенка закреплена на петлях и служит дверцей. Пол будки состоит из трех досок, причем средняя доска укреплена несколько выше двух крайних для улучшения вентиляции будки. Потолок будки горизонтальный, сплошной.

Крыша наклонена в сторону, противоположную дверце, и немного выдается со всех сторон будки. Крыша укреплена над потолком так, чтобы между нею и потолком свободно протекал воздух.

Метеорологические будки Селянинова рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха - 75*.+70*С

# Габаритные размеры и масса

Размеры (внутренние), мм

Будка Селянинова	460x260x170

Вес,                                                                    7 кг

# Установка будок

Будка Селянинова на метеорологической площадке устанавливается дверцами на север, термометры в ней — резервуарами на восток, причем срочный термометр устанавливается таким образом, чтобы резервуар его находился на высоте 1,5 м от поверхности почвы.)

Подставка должна обеспечивать устойчивое положение будки, исключая колебания будки даже при сильном ветре. Ножки(труба асбо-цементная с крестовиной) подставки крепятся к башмакам (деревянным и бетонным), которые закапываются в почву на глубину 50-60 см.

# Установка измерительных метеоприборов

Для установки в будке Селянинова термометров служит специальный штатив, состоящий из четырех планок. Боковые планки имеют вид трапеции, па наклонной стороне — вырезы (гнезда) для термометров, которые закрепляются в гнездах завёртышами.

Максимальный термометр кладется на верхние гнезда штатива с небольшим наклоном в сторону резервуара. Для этой цели в верхнее правое гнездо подкладывается суконная или войлочная прокладка либо углубляется верхнее левое гнездо.

Минимальный термометр помещается в средние гнезда штатива, а ртутный термометр — в нижние оба термометра находятся в горизонтальном положении. Штатив устанавливается на дне будки.

# Гарантии производителя

Гарантийный срок непрерывной работы защитной жалюзийной метеорологической будки Селянинова устанавливается в два года со дня выпуска заводом изготовителем, при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

В гарантийный срок не входит время транспортировки.

В гарантийный срок не входит время транспортирования и хранения на складах в течение 6-ти месяцев.

# Свидетельство о приемке

Будки Селянинова защитные жалюзийные метеорологические заводской номер №

соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления Штамп ОТК

Личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц, ответственных за приемку изделия

Примечание:

Наблюдатели обязаны постоянно следить за состоянием будки, не допуская ухудшения ее качества как радиационной защиты;

Систематически (не реже одного раза в месяц) следует очищать будку от пыли (стенки, жалюзи, пол, потолок, крышу), протирая се влажной тряпкой или сухой кистью; Не реже одного, двух раз в год будку следует мыть теплой водой с мыльным раствором, а при необходимости - заново красить;

Зимой при подготовке установок к наблюдениям нужно осторожно удалять кистью или небольшой метелочкой снег и изморозь снаружи и внутри будки, а также счищать снег с крыши будки.

Контакты для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru