Приложение к свидетельству № 55468                                                                          Лист № 1

об утверждении типа средств измерений                                                             Всего листов 3

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Рейки снегомерные М-46, М-103, М-104

# Назначение средства измерений

Рейки снегомерные М-46, М-103, М-104 (далее – рейки М-46, М-103, М-104) предназначены для измерений высоты снежного покрова.

# Описание средства измерений

Принцип действия реек М-46, М-103, М-104 основан на измерении высоты снежного покрова при помощи измерительной шкалы, нанесенной на рейки.

Конструктивно рейки М-46, М-103, М-104 представляют собой металлические или деревянные рейки, на широкой поверхности которых нанесена шкала параллельно измери- тельной грани с расстоянием между осями штрихов 10 мм. Нулевой штрих или начало отсчета в рейках находится с левой стороны, совпадая с концом реек. Внешний вид реек представлен на рис.1.

Рейки снегомерные М-46, М-103, М-104 выпускаются в шести модификациях:

- М-46-I – снегомерная металлическая переносная рейка длиной 1,5 м;

- М-46-II – снегомерная металлическая переносная рейка длиной 2,5 м;

- М-103-I – снегомерная деревянная стационарная рейка длиной 1,8 м;

- М-103-II – снегомерная деревянная стационарная рейка длиной 1,3 м;

- М-104-I – снегомерная деревянная переносная рейка длиной 1,8 м;

- М-104-II – снегомерная деревянная переносная рейка длиной 1,3 м.

Рисунок 1. Рейки снегомерные М-103-II (сверху), М-104-I (в центре), М-46-I (снизу)

# Метрологические и технические характеристики

Таблица 1

| Наименование характеристики | Значения характеристики |
| --- | --- |
|  | М-46-I | М-46-II | М-103-I | М-103-II | М-104-I | М-104-II |
| Диапазон измерений, мм | от 0 до 1500 | от 0 до 2500 | от 0 до 1800 | от 0 до 1300 | от 0 до 1800 | от 0 до 1300 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм | ± 3 | ± 5 | ± 5 | ± 3 | ± 5 | ± 3 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Средний срок службы, лет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габаритные размеры: длина, мм ширина, мм высота, мм | 240 20 1600 | 240 20 2600 | 65 25 1800 | 65 25 1300 | 35 40 1800 | 35 40 1300 |
| Масса, кг | 2,0 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
| Условия эксплуатации -температура воздуха, oC; -относительная влажность воздуха,  | от минус 60 до 45 от 40 до 80 |

# Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на поверхность реек, не имеющую оцифрованных отметок шкалы, методом штемпелевания и типографским способом на титульный лист пас- порта.

# Комплектность средства измерений

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Рейка снегомерная (в зависимости от модификации) | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Методика поверки МП 2551-0123-2014 | 1 |

Поверка

осуществляется по документу МП 2551-0123-2014 «Рейки снегомерные М-46, М-103, М-104», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 12.02.2014 г..

Перечень эталонов, применяемых при поверке:

- рулетка измерительная металлическая Geobox РК2-30, номинальная длина шкалы

30 м, класс точности 2 по ГОСТ 7502-98.

# Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в Паспорте «Рейки снегомерные М-46, М-103, М-104».

# Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к рейкам снего- мерным М-46, М-103, М-104

- ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процес- сов. Общие технические условия».

- Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 3, часть 1, глава

13 "Наблюдения за снежным покровом".

- ГОСТ Р 8.763-2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1∙10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм.

4. Технические условия ТУ 4311-005-55536779-2005.

# Рекомендации по области применения в сфере государственного регулирования обеспе- чения единства измерений

осуществление деятельности в области гидрометеорологии.

# Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

Адрес: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.19, тел. (812) 2517601, факс. (812) 7130114.

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от 20.12.2010 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии	Ф.В. Булыгин

М.п.	« 	» 	2014 г.