12.03.2014

# РЕГУЛЯТОР  ТЕМПЕРАТУРЫ

ПРЯМОГО  ДЕЙСТВИЯ

НЕДИСТАНЦИОННЫЙ  ТИПА  РТП – 32Б

## ПАСПОРТ

АЛШ 2.574.002 ПС

1.НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ.

Регулятор температуры прямого действия недистанционный типа РТП-32Б (в дальнейшем терморегулятор) предназначен для автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости (далее ОЖ) (раствор 3- компонентной присадки в чистой мягкой воде в отношении : хромпик калиевый    ГОСТ 2652-78 или натриевый  ГОСТ 2651-78, нитрит натрия ГОСТ 19906-74, тринатрийфосфат  ГОСТ 201-76, низкозамерзающие жидкости «40» и «65» ГОСТ 159-52) в системах охлаждения дизелей  Д6 и Д12, или подобных им. Допускается замена ОЖ по согласованию с изготовителем.

Терморегулятор нормально работает в следующих условиях:

а) температура окружающего воздуха от – 50 до +50˚С;

б) относительная влажность 100% при температуре 35˚С;

в) ударные сотрясения  с ускорением до 1000 м/с2;

г) вибрация частотой от 5 до 120 Гц с ускорением 30 м/с2 ;

д) качка в любую сторону при кратковременном наклоне до 45˚ с периодом от 5 до 17 с, или при длительных наклонах до 22,5˚ в любую сторону.

Регулятор изготавливается в 2-х модификациях:

а) модификация I – патрубковым подсоединением;

б) модификация II – с фланцевым подсоединением.

Пример условного обозначения терморегулятора при заказе:

Терморегулятор РТП-32Б-1 ТУ25.02.161231-80.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1. Диаметр условного прохода, Ду мм.                                              32

2. Условная пропускная способность, Кv, м3 /ч.                   16 ± 10%

3. Постоянная времени, с не более                                                   100

4. Условное давление, Ру МПа                                                          1,0

5. Ход клапана, мм                                                                      3,0 +0,6

6.  Зона пропорциональности (условная)˚С,. не более                     15

7.  Сдвиг температуры трогания клапана при изменении

температуры окружающего воздуха от 0 до 50˚С, ˚С                        10 +2

8.  Настройка на температуру трогания клапана терморегулятора

(условную), ˚С                                                                                  60 – 4

9.  Протечка регулируемой среды через закрытый клапан

при перепаде давления на нём 0,1 МПа не более 0.5% от Кv.

2

7

9.ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Условия хранения терморегулятора по группе «1» ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования терморегуляторов по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69.

Для транспортирования может быть применён любой вид транспорта, по согласованию с заказчиком.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ, 
КОНСЕРВАЦИИ  И  УПАКОВКЕ

Терморегулятор РТП-32Б модификация ______№ _____________ соответствует ТУ 25-02. 161231-80 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _________________________________________

Приёмку произвел _____________________________________

(дата, подпись)

Консервацию согласно требованиям технических условий произвёл

(подпись)

Дата консервации ________________

Срок консервации _________________

Терморегулятор после консервации принял_______________________________________________

(дата, подпись)

Дата упаковки_________________________________________

Упаковку согласно требованиям технических условий произвёл______________________________________________

Терморегулятор после упаковки принял ___________________

11. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует соответствие терморегулятора требованиям

ТУ 25.02.161231-80 в течение 5,5 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

6

10. Настройка на температуру трогания клапана при температуре

окружающего воздуха 0ºС, ºС                                                        65 +2

11. Зона нечувствительности, ºС не более                                           4

12. Масса, кг, не более                                                                           3

13. Габаритные размеры, мм.                                              150х80х30014.

Сведения о содержании цветных металлов: бронза, кг - 0,927; сплав алюминия, кг  - 1, 110;  латунь, кг  - 0, 076.

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Терморегулятор Паспорт Шпилька *Ключ 13хS 2 | РТП-32Б АЛШ 2.574.002ПС АЛШ 8.927.014 ГОСТ 2839-80 | 1 шт. 1 экз. 3 шт. 1 шт. | Для модификации II за отдельную плату |

* Допускается S 2 из ряда 12,14,15,17.

4.УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ.

Действие терморегулятора основано на тепловом расширении материалов и изменении объёма при нагревании.

Термосистема состоит из термобаллона, расположенного в корпусе терморегулятора.

Термобаллон контролирует изменение температуры регулируемой среды, поступающей из дизеля.

При температуре регулируемой среды до 70˚С (В зависимости от настройки, винт 10 позволяет сместить диапазон заводской настройки в интервале температур от 45 до 85˚С) пружина 12  переместит клапан в  верхнее положение: клапан  перекроет  проход в линию холодильника. При  повышении температуры регулируемой среды рабочее тело  термобаллона, увеличиваясь в объеме, перемещает клапан вниз, открывая проход в линию холодильника и закрывая проход на перепуск, пропорционально изменению температуры (положения «верх» и «низ» даны согласно рис.1).

При понижении температуры регулируемой среды объем заполнителя термобаллона уменьшается, и клапан перемещается в обратном направлении пружиной возврата.

Терморегулятор (см. рис. 1) состоит из трёхпроходного регулирующего клапана 2 и корпуса 1 с термобаллоном 5.

В корпусе трёхпроходного регулирующего терморегулятора расположены стакан 3 (стакан 3 поджимается к корпусу 1 резьбовой втулкой), внутри которых находится клапан 6 со штоком и пружина

3

возврата клапана 12. Шток через толкатель взаимодействует с корпусом термобаллона 5. Термобаллон представляет из себя не разборную конструкцию и установлен в резьбовой корпус настройки 6, по резьбе вкручен в крышку 4 и уплотнен сальником 9,

который поджимается резьбовой втулкой 8. Крышка 4 крепится к корпусу трёхпроходного клапана 1 с помощью четырех шпилек. Уплотнение между корпусами осуществляется паронитовой прокладкой.

На резьбовом корпусе закреплена ручка 7. Ручка на наружной цилиндрической поверхности имеет несколько продольных пазов, обозначенных индексами «РАБОТА», «ЗАПР.» и «ХОЛ,». Индексу

«РАБОТА» соответствует 3 паза и знаки, с левой стороны от слова «РАБОТА» «+», с правой «- ». Пазы на ручке предназначены для пластинчатой пружины – указателя 13, закрепленной винтами на крышке 4. С левой стороны от пазов в ручку 7 запрессован штифт, ограничивающий ручку от кругового проворачивания.

Регулятор поставляется с ручкой установленной так, чтобы пружина попадала в средний паз под индексом «РАБОТА».

В случае выхода термобаллона из строя конструкция терморегулятора предусматривает ручное управление положением клапана. Ручное управление осуществляется вращением ручки в направлении, обозначенном на ручке индексом «РУЧН.», т.е. по часовой стрелке. Прежде чем вращать ручку, необходимо пластинчатую пружину – указатель 13 отжать так, чтобы она вышла из паза. Положение ручки при ручном управлении, когда паз на ручке с индексом «ЗАПР.» совпадает с пружиной-указателем, соответствует открытию клапана холодильника на 1/2 хода. Положение ручки, когда паз с индексом «ХОЛ.» совпадает с пружиной-указателем, соответствует полному открытию клапана на холодильник.

5.УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

Терморегулятор не рассчитан на работу:

а) во взрывоопасных помещениях;

б) в среде, содержащей газы и пары, разрушающие металл.

6.ПОДГОТОВКА  ИЗДЕЛИЯ  К  РАБОТЕ  И  ПОРЯДОК  РАБОТЫ

Установить терморегулятор на трубопроводе с помощью дюритовых шлангов и зажимов, при этом патрубок регулятора, обозначенный буквой П», подсоединить к трубопроводу, идущему на перепуск, патрубок регулятора, обозначенный буквой «Х»

4

– к трубопроводу, идущему в холодильник, третий патрубок – к трубопроводу, по которому поток охлаждающей жидкости выходит из дизеля.

Убедившись в правильности монтажа, проверить места подсоединения терморегулятора с трубопроводом на отсутствие утечки.

Перед установкой терморегулятора систему охлаждения тщательно промыть, т.к. попадание механических включений (песок, стружка и т.п.) в полость терморегулятора недопустимо.

Для заполнения системы охлаждения дизеля охлаждающей жидкостью ручку  терморегулятора установить в положение «ЗАПР.», предварительно отжав пружину – указатель 13. После заправки ручку установить в средний паз зоны, обозначенный индексом «РАБОТА». Если терморегулятор поддерживает температуру регулируемой среды выше или ниже рекомендуемой, ручку терморегулятора установить так, чтобы пружина-указатель  попала в паз, соответственно в правый или левый.

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации терморегулятора необходимо следить за состоянием  уплотнения. При потере герметичности поджать уплотнение резьбовой втулкой 8.

8.ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И
СПОСОБЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Резкий скачок температуры регулируемой среды выше 105˚С. Температура регулируемой среды ниже температуры настройки. | Повреждение термобаллона. Засорился клапан. Поломка пружины компенсации Засорился клапан. Поломка пружины возврата клапана | Заменить термобаллон. Прочистить клапан. Заменить пружину Прочистить клапан. Заменить пружину |

5