ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Промприбор-66”

| 620073 г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, к. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | России |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | г. Екатеринбург |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Р/с 40702810416540008218 |
|  |  | к/с 30101810500000000674 |
| http www.pp66.ru |  | БИК 046577674 |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

Опросный лист для заказа манометра ДМ2010Сг-IP53, мановакуумметра ДА2010Сг-IP53, вакуумметра ДВ2010Сг-IP53.

| Тип прибора | » ДМ2010Сг » ДВ2010Сг » ДА2010Сг | Манометр Вакуумметр Мановакуумметр |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » У2 » Т2 |  |
| Верхнее значение диапазона показаний |  |  |
| Единица измерения | » кгс/см2 » кПа » МПа |  |
| Класс точности | » 1.5 (базовое) » 1.0 |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) » Кис | Кислород |
| Конструктивное исполнение | » -//- (базовое) » ОШ | Радиальный штуцер с задним фланцем Осевой штуцер с задним фланцем |
| Степень защиты | » IP53 |  |
| Исполнение сигнализирующего устройства | » III » IV » V (базовое) » VI |  |
| Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) » G1/2-B » K1/2 |  |
| Дополнительные требования | » МП » Обезж. » АЭС » АЭС-Кл.б.3 » Д » Черта » Э » Пл. » Табл. » Ном. » П.П.С » П.П.Пас » ЦСМ | Магнитное поджатие Обезжиривание Атомное исп., класс безоп. 4 Атомное исп., класс безоп. 3 Демпфер Черта на шкале Экспортное исполнение Пломба Табличка Номер Отметка о поверке на стекле Отметка о поверке в паспорте Поверка ЦСМ |

# ДИАПАЗОНЫ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ

| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| ДВ2010Сг | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
| ДА2010Сг | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
|  | -100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 |
|  | -100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 |
|  | -100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 |
|  | -0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 |
|  | -0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 |
|  | -0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 |
| ДМ2010Сг | 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 |
|  | 0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 |
|  | 0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 |
|  | 0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 |
|  | 0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 |
|  | 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 |
|  | 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 |
|  | 0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 |
|  | 0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 |
|  | 0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 |
|  | 0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 |
|  | 0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 |
|  | 0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 |
|  | 0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 |
|  | 0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 |
|  | 0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 |
|  | 0...160 МПа | 0...1600 кгс/см2 |