СНЕГОМЕР ВЕСОВОЙ ВС-43

Руководство по эксплуатации

3

ИЛАН.416134.001РЭ

## Содержание

- Описание и работа изделия.	4

  - Назначение и состав изделия.	4

  - Технические характеристики.	5

  - Устройство и работа.	6

  - Маркировка.	8

  - Упаковка.	8

  - Требования безопасности и охраны окружающей среды.	8

- Использование по назначению.	9

  - Указание мер безопасности.	9

  - Подготовка изделия к использованию.	9

  - Использование изделия.	9

- Транспортирование.	10

- Основньlе сведения об изделии.	11

- Комплектность.	11

- Гарантии изготовителя (поставщика)	12

- Свидетельство об упаковывании.	12

- Свидетельство о приёмке.	13

- Движение изделия при эксплуатации.	14

- Учёт работы изделия.	15

- Работы при эксплуатации.	16

  - Поверка средства измерения.	16

- Хранение.	17

- Техническое обслуживание и ремонт.	18

- Сведения об утилизации.	19

4

ИЛАН.416134.001РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее руководство) предназначено для озна- комления с принципом работы, устройством и правилами эксплуатации снегомера весового ВС-43 ИЛАН.416134.001 (далее — снегомер).

Руководство содержит также:

- сведения о конструкции, основных параметрах и характеристиках, принципе действия снегомера;

- сведения, отражающие техническое состояние снегомера после изготовления, в

- процессе эксплуатации и после ремонта;

- указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации снегомера;

- сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя;

- сведения о сертификации и утилизации снегомера.

# Описание и работа изделия

  - Назначение и состав изделия

    - Снегомер весовой ВС-43 предназначен для измерения высоты и массы вырезаемого столбика пробы снега.

Снегомер весовой ВС-43 применяют при проведении снегомерных съёмок на гидроме- теорологических станциях и постах и в различных отраслях народного хозяйства.

    - В состав снегомера входят:

      - металлический цилиндр для взятия пробы снега;

      - безмен для взвешивания пробы снега.

5

ИЛАН.416134.001РЭ

### Технические характеристики

    - Диапазон измерения массы пробы, г.	от 50 до 1500

    - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения

массы пробы, г.	+ 5

### Цена деления линейки весов, г.	5

### Диапазон измерения высоты столбика пробы, мм.	от 30 до 600

### Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения

### высоты столбика пробы, мм.	+ 10

### Приёмная площадь цилиндра

### (поперечного сечения пробы снега), см2	50 + 0,4

### Чувствительность безмена при изменении массы взвешиваемого груза на 5 г вызывает отклонение стрелки указателя равновесия не менее чем на 2 мм.

### Порог чувствительности весов, г.	2

### Диапазон рабочих температур, °С.	от минус 60 до 5

### Вероятность безотказной работы за 1000 ч, не менее.	0,90

### Средний срок службы лет, не менее.	8

### Габаритные размеры снегомера, мм, не более:

### -	в рабочем положении.	440 x835•100

### -	в чехле.	710 xl50x150

### Macca снегомера с предметами комплектации, кг, не более.	3

6

ИЛАН.416134.001РЭ

### Устройство и работа

    - Принцип действия снегомера основан на неавтоматическом уравновешивании мас- сы отобранной пробы снега перемещением гири по оцифрованной линейке безмена и визуаль- ном отсчете высоты пробы снега по шкале, проградуированной в единице длины, которая нанесена на цилиндре для отбора проб.

    - Пробу снега вырезают вручную с помощью металлического цилиндра (трубы) 2 вы- сотой 600 мм (рисунок 1). На одном его конце имеется зубчатое кольцо 4 (с режущими зубья- ми), на другом — крышка 1.

Для измерения высоты столбика снега с наружной стороны цилиндра нанесена шкала с сантиметровыми делениями; нуль шкалы совпадает с зубчатым краем кольца 4.

Кольцо с ручкой 3 свободно перемещается по цилиндру и служит для подвешивания ци- линдра с пробой снега к весам.

    - Безмен представляет собой металлическую линейку с оцифрованной шкалой 11. На линейку нанесены деления с дискретностью 5 г, каждое десятое деление обозначено цифрами от 1 до 30. Для уравновешивании безмена служит передвижная гиря 12, которая скользит по линейке безмена и фиксируется в определённом месте пластинчатой пружиной 10. Для отсчёта делений шкалы безмена в грузе вырезано окно, на скошенном крае которого нанесена риска.

Безмен с подвешенным пустым цилиндром находится в равновесии, если риска в окне гири совпадает с нулевым делением шкалы. Положение равновесия определяют по совпаде- нию стрелки указателя равновесия 9 с риской, нанесённой на обоймицу 7.

Линейка безмена делится на два неравных плеча двумя призмами 6 и 13. Призма 13, об- ращённая остриём вниз, опирается на подушку обоймицы 7, которую во время измерения удерживает наблюдатель за ручку 8. На призме 6 установлена серьга 5 с крючком, за который подвешивают цилиндр с пробой снега.

7

ИЛАН.416134.001РЭ

1 - крышка; 2 — цилиндр; 3 — кольцо с ручкой;

4 — зубчатое кольцо (с режущими зубьями); 5 - серьга; 6 — призма; 7 — обоймица; 8 — ручка; 9 — стрелка указателя равновесия;

10 — пружина; 11 — линейка с оцифрованной шкалой; 12 — передвижная гиря; 13 — призма.

Рисунок 1 - Снегомер весовой ВС-43

8

ИЛАН.416134.001РЭ

  - Маркировка

    - Маркировка снегомера соответствует чертежам предприятия-изготовителя и ГОСТ 26828-86.

    - Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации и на табличку, которая расположена на кольце цилиндра для отбора проб.

  - Упаковка

    - Снегомер уложен в деревянный футляр, в гнёздах футляра размещены и зафиксиро- ваны планками линейка 11 и обоймица 7 с ручкой 8 (рисунок 1).

    - Футляр и цилиндр 2 помещены в чехол, лопатка уложена в клапан чехла.

    - Эксплуатационная документация упакована в полиэтиленовую плёнку ГОСТ 10354-82 и помещена в чехол.

    - Перед транспортированием снегомер и эксплуатационную документацию в чехле укладывают в транспортную тару.

    - В качестве транспортной тары используют яящики из гофрированного картона ГОСТ 7376-89.

    - Перед упаковкой снегомер подвергают консервации.

  - Требования безопасности и охраны окружающей среды

    - При проведении консервации и расконсервации снегомера следует руководство- ваться требованиями безопасности и защиты окружающей среды по ГОСТ 9.014.

    - На других этапах производственной деятельности (поверка, хранение, транспорти- рование, эксплуатации и утилизация) снегомер является безопасным и не оказывает вредного влияния на окружающую среду.

9

ИЛАН.416134.001РЭ

## Использование по назначению

  - Указание мер безопасности

    - К работе со снегомером допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на снегомер, прошедшие местный инструктаж по безопасности труда.

    - При эксплуатации снегомера необходимо руководствоваться "Правилами по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Росгидромета", утверждёнными приказом Fоскомгидромета СССР от 26.07.83 № 156.

  - Подготовка изделия к использованию

    - Перед проведением снегомерной съёмки для исключения примерзания снега к стенкам цилиндра необходимо протереть снегомер масляной тряпкой и вынести его наружу не менее, чем за 0,5 ч до начала работы.

    - Привести безмен снегомера в состояние равновесия с помощью передвиж- ной гири по 1.3.3, подвесив к ним пустой цилиндр. Зафиксировать показание на линей- ке безмена, которое будет служить "0" отсчёта (по).

  - Использование изделия

    - Для взятия пробы снега необходимо:

- погрузить цилиндр отвесно в снег зубчатым кольцом вниз, слегка надавливая на него;

- отсчитать по шкале цилиндра высоту пробы снега с точностью до 1 см;

- с помощью лопатки отгрести снег с бокового края цилиндра;

- подвести лопатку под нижний край цилиндра; закрывая отверстие лопаткой, поднять цилиндр из снега;

- перевернуть цилиндр крышкой вниз, очистить от снега его наружную по- верхность.

10

ИЛАН.416134.001РЭ

    - Для взвешивания пробы снега необходимо:

      - подвесить цилиндр к безмену за ручку кольца;

      - привести безмен в состояние равновесия, перемещая гирю по линейке;

      - зафиксировать показание безмена, отсчитывая деление шкалы, с которым совпадает риска на скошенном крае окна гири.

    - При последующих измерениях необходимо каждый раз вновь определять и фиксировать нулевое положение безмена по 2.2.2.

# Транспортирование

  - Условия транспортирования снегомеров должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от минус 50 °С до 50 °С и относи- тельная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С).

Снегомер в транспортной таре транспортируют всеми видами транспорта в закрытых

транспортных средствах, обеспечивающих сохранность упаковки, в соответствии с документами, действующими на каждом виде транспорта.

11

ИЛАН.416134.001РЭ

## Основные сведения об изделии

Заводской номер

дата изготовления

  - Сертификат об утверждении типа средства измерений

№ 	выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

дата

Сертификат действителен до

дата

  - Сертификация проводилась на соответствие ИЛАН.416134.00lТУ.

# Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количе- ство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЛАН.416134.001 | Снегомер весовой ВС-43 | 1 шт. |  |
| ИЛАН.296519.001 | Лопатка | Ї ШТ. |  |
| ИЛАН.322453.004 | Чехол | 1 шт. |  |
| ИЛАН.323361.001 | Футляр | 1 шт. |  |
| ИЛАН.416134.001РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |  |

12

ИЛАН.416134.001РЭ

## Гарантии изготовителя (поставщика)

  - Изготовитель гарантирует соответствие снегомера требованиям технических условий ИЛАН.416134.00lТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

  - Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации производить без- возмездный ремонт снегомера при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок хранения снегомера — 6 месяцев со дня изготовления.

## Свидетельство об упаковывании

Снегомер весовой ВС-43   ИЛAH.416134.001s №

личная подпись	растифровкаподписи

год, месяц, число

13

ИЛАН.416134.001РЭ

## Свидетельство о приёмке

Снегомер весовой ВС-43  ИЛАН.416134.001	№

принят	в	соответствии	с	обязательными	требованиями	технических	условий ИЛАН.416134.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник OTK

MП

личная подпись год, месяц, число

Руководитель предприятия

расшифровка подписи

ИЛАН.416134.001ТУ

MП

личная подпись год, месяц, число

расшифровка подписи

Заказчик

(при наличии)

мп

личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

14

ИЛАН.416134.001РЭ

# Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата СНЯТИ | Наработка | ]ЗИчина G ТИЯ | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | G начала эКсплуата- ции | после последнего ремонта |  |  |

15

ИЛАН.416134.001РЭ

## Учёт работы изделия

| Дата | Цель работы | Время | Продолжим тельность работы | Наработка | Кто производит работу | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окончания работы |  | после послед— него ремонта | с начала эксплуа- тации |  |  |

16

ИЛАН.416134.001РЭ

# Работы при эксплуатации

  - Поверка средства измерения

| Наименование обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодичность поверки | Поверка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | $ g a a | Срок очередной поверки | Дата | Cp очередной поверки |  |
| Снегомер весовой ВС-43 |  |  | 1 ПОД |  |  |  |  |  |

17

ИЛАН.416134.001РЭ

## Хранение

12.1. Снегомер в упакованном виде хранят в сухом проветриваемом помещении при отсутствии в воздухе агрессивных паров, вызывающих коррозию.

Хранение снегомеров должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от 5 °С до 40 °С и относительная влажность не более 80 % при температуре воздуха 25 °С).

Дата

приемки на хранение	снятия с хранения

Условия хранения	Вид хранения	Примечание

18

ИЛАН.416134.001РЭ

# Техническое обслуживание и ремонт

  - После окончания зимних наблюдений снегомер очищают от грязи ветошью и проти- рают масляной тряпкой для обеспечения временной противокоррозионной защиты.

  - Виды проводимого ремонта снегомера, требующие внеочередной поверки:

- после ремонта, проводимого с целью замены вышедших из строя призм 6 и 13, пе- редвижной гири 12, ручки на кольце 3, крышки 1.

  - Виды проводимого ремонта снегомера, не требующие внеочередной поверки:

- после замены вышедших из строя обоймицы 7, серьги 5.

  - Краткие записи о произведённом ремонте

Снегомер весовой ВС-43  ИЛАН.416134.001 	№

предприятие,дата

Наработка с начала эксплуатации

параметр, характеризующий pecypc или срок службы

Наработка после последнего ремонта

параметр, характеризующий pecypc или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведённом ремонте

вид ремонта и краткие сведения о ремонте

  - Исполнитель ремонта гарантирует соответствие снегомера требованиям ИЛАН.416134.00lТУ в течение 6 месяцев после ремонта при соблюдении потребителем требо- ваний ИЛАН.416134.00lРЭ.

  - После ремонта снегомер проходит первичную поверку по методике поверки ИЛАН.416134.00lД28-МП, утвержденной ФГУП «ВНИИМС». Сведения о поверке заносят в таблицу 11.1.

19

ИЛАН.416134.001РЭ

# Сведения об утилизации

  - Снегомер не содержит материалы, опасные для человека или загрязняющие окружающую среду, и после окончания срока службы не подлежит утилизации.

Лист регистрации изменений

| “3“ | Номера листов (страниц) | Вceгo листов (страпиц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи- тельного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменХн- | зам енХн- Н |  | аннулиро- ванных |  |  |  |  |  |