Опросный лист для заказа цифрового мановакуумметра ДМ5001-Е (-Г) :

| Тип прибора (модель, маркировка) | » ДМ5001 | Мановакуумметр |
| --- | --- | --- |
| Модификация | » Е » Г |  |
| Климатическое исполнение | » У2 (базовое) » Т2 |  |
| Верхнее значение диапазона показаний | кгс/см.2 : -1.0-0-0,6; -1.0-0-1,5; -1.0-0-3,0; -1.0-0-5,0; -1.0-0-9,0; -1.0-0-15; -1.0-0-24. |
|  | Кпа : -100-0-60; -100-0-150; -100-0-300; -100-0-500; |
|  | МПа : -0,1-0-0,06; -0,1-0-0,15; -0,1-0-0,3; -0,1-0-0,5; -0,1-0-0,9; -0,1-0-1,5; -0,1-0-2,4 |
| Единица измерения | » кгс/см2 (базовое) |  |
|  | » кПа |  |
|  | » МПа |  |
|  | » другое |  |
| Предел допускаемой основной погрешности | » ± 1% |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) |  |
|  | » «Кис» | Кислород |
| Конструктивное исполнение | » Ф (базовое) | Радиальный штуцер с задним фланцем |
|  | » -//- | Радиальный штуцер без фланца |
|  | » ФОШ | Осевой штуцер с задним фланцем |
| Степень защиты | » IP65 |  |
| Код выходного сигнала | » 05 | (0-5) мА |
|  | » 42 | (4-20) мА |
| Тип индикаторного устройства | » СДИ | Светодиодный индикатор |
| Цифровой интерфейс | » -//- (базовое) | Без цифрового интерфейса |
|  | » RS-232 | С цифровым интерфейсом |
| Напряжение питания | » 24 B (базовое) » 36 B |  |
| Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) |  |
|  | » G1/2-B |  |
|  | » R1/2 |  |
| Исполнение контактной группы (только для модели ДМ-5001Г) | III | два размыкающих контакта |
|  | IV | два замыкающих контакта; |
|  | V (по умолчанию) | один контакт размыкающий (min), другой замыкающий (max) |
|  | VI | один контакт замыкающий (min), другой размыкающий (max) |
| Наличие блока питания | » -//- (базовое) | Без блока питания |
|  | » БП-1С | Блок питания одноканальный с возможностью подключения 1 прибора |
|  | » БП-2С | Блок питания одноканальный с возможностью подключения до 2-х приборов |
| Дополнительные требования (опции за дополнительную плату) | » Обезж. | Обезжиривание |
|  | » Э | Экспортное исполнение |
|  | » Пл. | Пломба |
|  | » Табл. | Табличка |
|  | » ЦСМ | Дополнительная поверка ЦСМ |