ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Промприбор-66”

| 620073 г. Екатеринбург |  | ИНН 6679048846 |
| --- | --- | --- |
| Ул. Ак. Шварца, д.№ 6, корп. 1, к. 101 |  | КПП 667901001 |
| Тел. (343) – 345-28-66 |  | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| тел./факс (343) – 217-63-28 |  | России |
| тел./факс (343) – 217-63-29 |  | г. Екатеринбург |
| тел./факс (343) – 383-43-89 |  | Р/с 40702810416540008218 |
|  |  | к/с 30101810500000000674 |
| http www.pp66.ru |  | БИК 046577674 |
| E-mail : pp-66@list.ru |  | ОКПО 77902150 |

Опросный лист для заказа манометра ТМ-610, мановакуумметра ТМВ-610, вакуумметра ТВ-610.

| Тип прибора | » ТМ-610 » ТВ-610 » ТМВ-610 | Манометр Вакуумметр Мановакуумметр |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » УХЛ3.1 |  |
| Верхнее значение диапазона показаний | См. ниже |  |
| Единица измерения | » кгс/см2 » кПа » МПа |  |
| Класс точности | » 1.5 (базовое) » 1.0 (+15%) |  |
| Измеряемая среда | » -//- (базовое) » Кис | Кислород |
| Конструктивное исполнение | »Р (базовое) | Радиальный штуцер без фланцев |
|  | »РКП | Радиальный штуцер с передним фланцем |
|  | »РКТ | Радиальный штуцер с задним фланцем |
|  | »ТЭ | Осевой эксцентрический штуцер без фланцев |
|  | »ТЭКП | Осевой эксцентрический штуцер с передними фланцами |
|  | »ТЭКТ | Осевой эксцентрический штуцер с задними фланцами |
| Степень защиты | »IP40 (базовое) »IP54 (спецзаказ) |  |
| Гидрозаполнение | » 0 -//- (базовое) | без заполнения |
|  | » 1 | С заполнением* |
| Резьба штуцера | » M20x1.5-8g (базовое) » G1/2-B » 1/2NPT* |  |
| Опции за дополнительную плату* | »УПЗ | Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) |
|  | » Обезж. | Обезжиривание прибора под кислород (+ знак О2 на циферблате) |
|  | » «Х2» | Индивидуальная двойная шкала |
|  | » Д | Демпфер для манометра (внутренний) |
|  | » Пл. | Пломба |
|  | » Пас. Ном | Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор |
|  | » Свидет. | Свидетельство о поверке к нумерованному прибору |

# ДИАПАЗОНЫ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ

| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| ТВ-610 | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
| ТМВ-610 | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
|  | -100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 |
|  | -100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 |
|  | -100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 |
|  | -0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 |
|  | -0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 |
|  | -0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 |
| ТМ-610 | 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 |
|  | 0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 |
|  | 0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 |
|  | 0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 |
|  | 0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 |
|  | 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 |
|  | 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 |
|  | 0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 |
|  | 0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 |
|  | 0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 |
|  | 0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 |
|  | 0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 |
|  | 0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 |
|  | 0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 |
|  | 0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 |
|  | 0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 |